| Российская Федерация Республика Алтай Ининское сельское поселение Сельская администрация 649446 с. Иня Подгорная ул., 40 тел. 25-4-68; факс 25-4-68 E-mail: inya.adm@mail.ru |  | Россия Федерациязы Алтай Республика Ийин Jурт jеезези Jурт администрация 649446 Ийин jурт Подгорный ороом, 40 тел. 25-4-68; факс 25-4-68 E-mail: inya.adm@mail.ru |
| --- | --- | --- |

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ «18» марта 2022 г | с.Иня | JОП №66 |
| --- | --- | --- |

О создании в целях пожаротушения условий для забора  воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных  на территории Ининского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 18.11.1994 № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и    в целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе деятельности добровольной пожарной охраны на территории  Ининского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Ининского  сельского поселения    (Приложение 1).

- Настоящее постановление подлежит публикации на официальном сайте администрации МО «Онгудайский район», на странице администрации Ининского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Ининского

сельского поселения                                                               И.Е.Аткунов

# Утверждено

постановлением администрации

Ининского  сельского поселения

от 18.03.2022 №66

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Ининского сельского поселения

1.Общие положения.

1.1.  Настоящие Правила действуют на всей территории Ининского сельского поселения  и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Ининского  сельского поселения .

1.2.  Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, а также другие водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения.

1.3.  Ответственность за состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несет водоснабжающая  организация (по договору)

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года на территории Ининского сельского поселения .

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников (2 раза в год);

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в 3 года);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3.  Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4.  Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и проверка наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории поселения

3.1. Два раза в год проводить инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения внесенных в реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенного на территории Ининского сельского поселения, которое должно предусматриваться в соответствии с законодательством, результаты инвентаризации оформлять актом